  - MEMORIA

    - OBJETO DEL PROYECTO

Es intención de la Corporación Municipal de Palencia, el proceder al cambio del césped sintético y el riego del Campo de Fútbol del “Cristo Atlético”. La instalación inicial del riego y el césped sintético se realizó en el año 2.005, dada la gran utilización del uso se plantea la necesidad de esta renovación.

    - INTRODUCCIÓN

La instalación inicial del riego y el césped sintético se realizó en el año 2.005; dada la gran utilización de la instalación deportiva, aconsejan el cambio del césped sintético, manteniendo la base de aglomerado sobre el que se apoya, y modernizando la red de riego, eliminando los aspersores emergentes y cambiándolos por seis cañones aéreos colocados en el perímetro del campo.

Los capítulos de obra a realizar son los siguientes:

LEVANTADO Y RETIRADA DEL CÉSPED A SUSTITUIR

Levantado de césped artificial actual, incluyendo el lastrado del césped, capa de sílice y capa de granulado de caucho. Barrido y limpieza de la base de apoyo y de las rejillas perimetrales de recogida de agua. Reposiciones de base de aglomerado que se encuentre en mal estado. Traslado a vertedero y gestión de residuos. Con p.p. de medios auxiliares y  medidas de protección colectivas.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVO CÉSPED SINTETICO

Formado por, GEOCOMPUESTO PARA SISTEMAS DE DRENAJE PLANAR, formado por un núcleo tridimensional de monofilamentos extruidos termosoldado a un geotextil no tejido para filtración y separación y a una capa laminada por separación.

La versión D10 MRT SA (o similar), está equipada con una cinta autoadhesiva en el solape de la capa inferior laminada, que permite conectar y sellar rollos adyacentes.

CARACTERÍSTICAS – MÉTODOS – ENSAYO – UNIDAD – VALOR - TOLERANCIA

GEOCOMPUESTO

- Espesor a 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 10.0 ±10%.

- Masa superficial EN ISO 9864 g/m2 1210 ±10%.

- Resistencia a tracción MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 21.0 ±3%.

- Capacidad de flujo en el plano MD EN ISO 12958 l/(m·s)

CAPA FILTRANTE

- Estructura Geotextile no tejido, termotratado.

- Materia prima Polipropileno, estabilizado UV.

- Resistencia a tracción MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 7.5 ± 20%.

- Resist. a punzonamiento estático (CBR) EN ISO 12236 N 1300 ± 15%.

- Resist. a punzonamiento dinámico EN ISO 13433 mm 36 ± 20%.

- Capacidad de flujo perpendicular al plano EN ISO 11058 l/(m2·s) 110 ± 30%.

- Apertura característica O90 EN ISO 12956 micron 100 ± 30%.

- Ancho - cm 200/385/400 ± 2%.

- NUCLEO DRENANTE

- Estructura, Geomanta tridimensional formada por monofilamentos extruidos con estructura en forma de canales paralelos a la direction MD.

- Materia prima Polipropileno, estabilizado UV con carbon black, color negro.

- Ancho - cm 200/385/400 ± 2%.

CAPA DE SEPARACIÓN

- Estructura Geotextile tejido, laminado en ambas caras

- (banda adhesiva disponible a petición).

- Materia prima Polipropileno (geotextile tejido); recubrimiento polimérico.

- Resistencia a tracción MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 16 ± 15%.

- Resist. a punzonamiento estático (CBR) EN ISO 12236 N 2200 ± 20%.

- Ancho - cm 215/400/415 ± 2%.

DIMENSIONES ESTANDAR DEL GEOCOMPUESTO

- Ancho - cm 200/385/400 ± 2 %

- Largo - m A petición -0 m / +1 m.

CESPED ARTIFICIAL

- Composición: Polietileno

- Estructura: Monofilamento.

- Forma de la fibra Monofilamento en forma de "S”con dos nervios

- Dtex	 15.200	Dtex	+/-5%.

- Color Verde tricolor  9 cabos (3 + 3 + 3).

- Técnica di fabricación 	Tufting  3/4" 	Pollici.

- Espesor 240 µ +/-5%.

- Altura fibra 60 mm	+/-5%.

- Extensión de la fibra 128 mm	+/-5%.

- Puntadas al m²/cabos al m² 8.925/160.650 nr.	+/- 5%.

- Peso filato al m² 1.736	Gr/m²+/-5%.

- Tejido primario Triple tejido en Polipropileno.

- Peso al m² 260	Gr/ m².

- Acabado trasero Látex XSBR.

- Peso al m² 1.000 Gr/ m²	+/-10%.

- Peso total al m² 2.996 Gr/ m²	+/-10%.

- Ancho rollos 4,05 ml +/-1%.

- Longitud rollos Sobre pedido	ml +/-1%.

- Permeabilidad 2.500	mm/h por m².

- Uso Fútbol.

- Resistencia UV Azul > 7 Gris < 4 escala.

- Resistencia al arranque	30-50 N.

RELLENO ORGANICO GEOFIL

- Descripción	Granulo mezcla de orgánico-sintético.

- Granulometría	Orgánico <2mm- Sintético 0,5-2,5 mm.

- Densidad aparente	0,40 g/m3 (ASTM D 792).

- Color Marrón Tierra.

- PH 5,44.

COMPOSICIÓN

- Fibras y turba de coco y otros elementos naturales                                    como el corcho.

- Elastómero elástico marrón

CARACTERISTICAS

- Drenante.

- Antiabrasivo.

- Complemento exento de malos olores.

- Eco-compatibles.

- Exento de metales pesados.

- Reciclable y reutilizable tal cual.

- No tóxico y antialérgico.

- Materiales iguales a los descritos o de similares características a los descritos, verificados y conformados por la D.F. mediante los correspondientes ensayos de laboratorio.

UN MARCAJE DE FÚTBOL ONCE Y DOS DE FÚTBOL SIETE

RIEGO AUTOMATICO

Suministro, colocación y puesta en ejecución de  cañón de riego para campo de fútbol de larga distancia de 28 a 54 metros, con boquilla. Cañones de gran alcance y de rotación lenta y constante para muy bajas vibraciones. Sistema de difusión del chorro para minimizar escorrentía. Trayectoria de 24º. Rompedor dinámico de chorro. Radio de alcance de 28 a 54 metros con un caudal de 9,6 a 56 m3/h. a una presión de trabajo de 3,50 a 7 kg/cm2.; la conexión se realizará a piezas de tubo galvanizado de 3" mediante rosca o por brida, instalándose elevado a 2 metros de altura sobre el mismo tubo galvanizado. La partida incluye el montaje necesario para su correcta colocación y funcionamiento. INCLUSO retirada y anulación de los antiguos aspersores (14 ud.), nueva conexión de cable eléctrico a programador. Puesta en marcha y funcionamiento.

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

Ensayo para que un terreno de césped artificial obtenga la certificación FIFA, el césped instalado debe haber superado una prueba después de su instalación. El certificado confirma que la cancha cumple con los requisitos más exigentes para terrenos de césped artificial y debe estar respaldado por una garantía.

Prueba sobre el terreno a cargo de una entidad independiente.

Esto garantiza que el contratista conozca los criterios de calidad aplicados al proyecto y pueda ofrecer un producto con el informe de prueba de laboratorio de la FIFA.

Una de las entidades evaluadoras acreditadas por la FIFA debe realizar las pruebas sobre el terreno  según el manual de métodos de prueba. El terreno obtiene el sello FIFA QUALITY o FIFA QUALITY PRO y su nombre se incluye en el banco de datos de terrenos de la FIFA solamente si la instalación supera la última prueba. En caso de que la competición desarrollada en el campo este regulada por alguna Federación Autonómica la RFEF recomienda que tanto los materiales como los campos instalados cumplan al menos con lo exigido en la Norma  EN 15300-1:2007 en su aspecto específico para el futbol y el proceso a seguir será idéntico al indicado en el anexo 1.

Debe tenerse en cuenta que para obtener la homologación de un campo se deberán cumplir las especificaciones propias del RJ (Art. 265.1).

    - DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

El campo de fútbol objeto del proyecto y los terrenos a los que se circunscriben las obras son de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, así como las infraestructuras públicas existentes.

    - PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

El plazo de ejecución de las obras se estima en UN (1) MES, contado a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

El Plazo de Garantía será de DOCE (12) MESES, a partir de la firma de la Recepción de las obras.

    - PRESUPUESTO

El presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  (164.273,14 €), que incrementado en el 16% de Gastos Generales y en el 6% de Beneficio Industrial del Contratista, produce un presupuesto de Licitación de DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (200.413,22 €) y éste último incrementado a su vez en el 21% de IVA actualmente vigente produce un Presupuesto Total de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (242.500,00 €).

Palencia, Julio de 2016

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo: Mariano Olcese Segarra